Baubeschreibung  eines 3,50m Standardbauwagen Typ

***    Ausführung, einachsig, 25km/h, ungefedert, ungebremst  ***

Rahmen:	ISO-Norm U 65  Stahlrahmen, verschweißte Stahlkonstruktion, grundiert und lackiert

Bauwagenleergewicht:	m  980kg

Zul. Gesamtgewicht:	m = 1590kg mit DIN-Zugöse,

Kuppelhöhen:		DIN-Zug:  ca. 850mm

Dachaufbau:    Dachentwässerung:	zwei außenliegende Dachrinnen

Dachoberfläche:	verzinktes Stahlblech gewellt mit 40mm Wellen

Belastbarkeit:		500 N/m2  (nicht begehbar)

Isolierung:		40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102,

Innenverkleidung:	4 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20, weiß,

Wandaufbau:	Außenhaut:		verzinktes, gesicktes Stahlblech 0,55mm, zwangsbelüftet montiert 		Lackierung:		PVDF-Lack, seidenmatt, Farbe RAL 7032, kieselgrau,

Isolierung:		40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102

Innenverkleidung:	4 mm melaminharzbeschichtete HF-Platte, V20,  Druckmuster

Bodenaufbau:	Konstruktion:		querlaufende Stahlträger aus U-Profilen,

Fußboden:		2x16mm Spanplatten, V100, lebenslange Unterbodenbeschichtung,

Innen speziellen wasserabweisenden dauerhaften Bodenanstrich,

Wandanschluß mit 8mm Spanplatten-Sockelleisten

Belastbarkeit:		Im Stand standardmäßig 1000 N/m2, in Fahrt zGG beachten,

Außentüren:	1 Stck.			Stahl-Außentür 750x1875, ZK, isoliert, verzinkte und lackierte 						Stahlzarge, Gummidichtung, Zylinderschloß mit 3 Schlüssel und

Sturmhaken, Tür in Wagenfarbe lackiert,

Treppe:	1 Stck.			verzinkte zweistufige Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar

Windfang:	1 Stck.			Windfang als Vorhang ausgebildet, schwerentflammbarer,

Bänke:		2 Stck.			1,80m als Truhe ausgebildet, 19mm Spanplatte V20,

Farbe grau, Sitzfläche weiß beschichtet, abwaschbar,

Tisch:		1 Stck.			Stabiles verz. Stahlrohrtischgestell mit 1,80 x0,70m Tischplatte

aus 19mm Spanplatte, allseitig weiß beschichtet, abwaschbar

Fenster:	1 Stck.			Kst.-Schiebefenster, Sicherheitsverglasung, 750x850, Stahlläden

von innen verriegelbar, Laden verzinkt

Kleiderhaken:	6 Stck.			An Innenwand mit Holzauskleidung (Verstärkung) verschraubt,

Beleuchtung:	1 Stck.			Deckenlampe 60W, IP 20, mit Drahtgitter

Heizung:	1 Stck.			E-Heizlüfter 2000W

E-Installation:	1 Stck.			CEE-Außenanschluß, 230V/16A, Eingang, (3,5KW)				1 Stck.			Lichtschalter mit Steckdose kombiniert