Baubeschreibung  eines 5,00m Standardbauwagen Typ "SINUS A4"

***    Ausführung, einachsig, 25km/h, ungefedert, ungebremst  ***

Rahmen:	ISO-Norm U 80 Stahlrahmen, verschweißte Stahlkonstruktion, grundiert und lackiert

Bauwagenleergewicht:	m  1250kg

Zul. Gesamtgewicht:	m = 1500kg

Kuppelhöhen:		DIN-Zug:  ca. 850mm

Dachaufbau:    Dachentwässerung:	zwei außenliegende Dachrinnen

Dachoberfläche:	gewelltes Blech mit 40mm Wellen beim SINUS

Belastbarkeit:		500 N/m2  (nicht direkt begehbar)

Isolierung:		40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102,

Innenverkleidung:	4 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20, weiß,

Wandaufbau:	Außenhaut:		galvanisch-verzinktes, gesicktes Stahlblech 0,55mm, 							zwangsbelüftet montiert

Lackierung:		Zwei-K-Acryllack, seidenmatt, Farbe RAL 7032, kieselgrau,

Isolierung:		40mm Mineralwolle WLG 35, Brandkl.A2, DIN 4102

Innenverkleidung:	4 mm melaminharzbeschichtete HF-platte, V20,  Druckmuster

Bodenaufbau:	Konstruktion:		querlaufende Stahlträger aus U-Profilen,

Fußboden:		2x16mm Spanplatten, V100, Unterbodenbeschichtung

Innen speziellen wasserabweisenden dauerhaften Bodenanstrich

Wandanschluß mit 8mm Spanplatten-Sockelleisten

Belastbarkeit:		Im Stand standardmäßig 1000 N/m2

Außentüren:	1 Stck.			Stahl-Außentür 750x1875, ZK, isoliert mit verzinkter und lackierter 					Stahlzarge, mit Gummidichtung, Tür in glatter Ausführung, Zylin-

derschloß mit 3 Schlüssel und Sturmhaken.

Treppe:		1 Stck.			verzinkte zweistufige Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar

Windfang:	1 Stck.			Windfang als Vorhang ausgebildet, schwerentflammbarer,

Bänke:		2 Stck.			2,40m als Truhe ausgebildet, 19mm Spanplatte V20, in gleicher 						Farbe wie der Fußboden, Sitzfläche weiß beschichtet, abwaschbar

Tisch:		1 Stck.			Stabiles Stahlrohrtischgestell mit 2,40x0,70m Tischplatte aus 						19mm Spanplatte, allseitig weiß beschichtet, abwaschbar

Fenster:	2 Stck.			Kst-Schiebefenster, Sicherheitsverglasung, 750x850, Stahlläden

von innen verriegelbar, verzinkt oder lackiert

Kleiderhaken:	8 Stck.			An Innenwand mit Holzauskleidung (Verstärkung) verschraubt,

Beleuchtung:	1 Stck.			Deckenlampe 60W, IP 20, mit Drahtgitter

Heizung:	1 Stck.			E-Heizlüfter 2000Watt mit Thermostat

E-Installation:	1 Stck.			CEE- Eingang 230V/16A, nach DIN-VDE,

1 Stck.			Schalter

1 Stck.			Steckdose

Beleuchtung:	1 Stck.			Deckenlampe 60W, IP 20, mit Drahtgitter

Heizung:	1 Stck.			E- Heizer 2000W mit Thermostat,

Wichtiger Hinweis  ( Siehe nächste Seite

Wichtiger Hinweis: 			Aus vielen Teilen Deutschlands erhielten wir in letzter Zeit gehäuft

Informationen über Verkehrskontrollen in Bezug auf Fahrzeuge mit

Bauwagen bis 25km/h und PKW-Kupplung. Prüfen Sie vor

Fahrtantritt, ob Sie den ungebremsten Bauwagen mit 1590kg zGG ziehen dürfen. (s. FZ-Schein, Zulassungsbescheinigung Teil 1, Ziffer O.2) Halten Sie die Geschwindigkeit von 25km/h in jedem Fall ein. Alternativ wäre nur ein gebremster Bauwagen die Lösung, z.B. unser RASANT 500.